## Slide 1
《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》
（2019）交底资料-安装部分

## Slide 2
第六册 通信工程
一、概况 《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》“通信工程”册是在住建部《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）及《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表（试行）》的基础上，结合武汉市轨道交通工程实际情况进行修编的。本册定额包括挖、填光（电）缆沟及敷设通信管道，敷设光缆、敷设电缆、光（电）缆接续与测试、保护与防护，安装光（电）缆终端设备、机架（柜）、槽道及配线架，站内光(电)缆和电线敷设，布放设备电缆及导线，程控电话交换机及附属设备安装，无线通信系统设备安装，光纤数字传输设备安装，时钟系统设备安装，专用通信设备及配线设备安装，闭路电视监视系统设备安装，广播系统设备及导乘信息系统设备安装，通信电源设备及接地装置安装，计算机网络及附属设备及网络系统设备安装，配管、托板托架、桥架及吊架安装等，共494个子目。

## Slide 3
二、定额内容
章 | 名称 | 新定额子目数量
一 | 挖、填光（电）缆沟及敷设通信管道 | 67
二 | 敷设光缆 | 27
三 | 敷设电缆 | 25
四 | 光（电）缆接续与测试 | 34
五 | 光（电）缆保护与防护 | 20
六 | 安装光（电）缆终端设备 | 10
七 | 安装机架（柜）、槽道及配线架 | 22
八 | 站内光(电)缆和电线敷设 | 34
九 | 布放设备电缆及导线 | 17
十 | 程控电话交换机及附属设备安装 | 13
十一 | 无线通信系统设备安装 | 30
十二 | 光纤数字传输设备安装 | 30
十三 | 时钟系统设备安装 | 12
十四 | 专用通信设备及配线设备安装 | 28
十五 | 闭路电视监视系统设备安装 | 39
十六 | 广播系统设备及导乘信息系统设备安装 | 26
十七 | 通信电源设备及接地装置安装 | 25
十八 | 计算机网络及附属设备及网络系统设备安装 | 11
十九 | 配管、托板托架、桥架及吊架安装 | 24
合计 |  | 494
三、适用范围 本册定额适用于城市轨道交通新建、改建的通信工程。

## Slide 4
四、定额变化情况 （一）定额数量变化
章 | 名称 | 新定额子目数量 | 现行定额子目数量 | 增减子目数 | 备注
一 | 挖、填光（电）缆沟及敷设通信管道 | 67 | 67 | 0 | 
二 | 敷设光缆 | 27 | 17 | +10 | 
三 | 敷设电缆 | 25 | 25 | 0 | 
四 | 光（电）缆接续与测试 | 34 | 34 | 0 | 
五 | 光（电）缆保护与防护 | 20 | 16 | +4 | 
六 | 安装光（电）缆终端设备 | 10 | 10 | 0 | 
七 | 安装机架（柜）、槽道及配线架 | 22 | 22 | 0 | 
八 | 站内光(电)缆和电线敷设 | 34 | 41 | -7 | 
九 | 布放设备电缆及导线 | 17 | 17 | 0 | 
十 | 程控电话交换机及附属设备安装 | 13 | 12 | +1 | 
十一 | 无线通信系统设备安装 | 30 | 30 | 0 | 
十二 | 光纤数字传输设备安装 | 30 | 28 | +2 | 
十三 | 时钟系统设备安装 | 12 | 12 | 0 | 
十四 | 专用通信设备及配线设备安装 | 28 | 29 | -1 | 
十五 | 闭路电视监视系统设备安装 | 39 | 44 | -5 | 
十六 | 广播系统设备及导乘信息系统设备安装 | 26 | 26 | 0 | 
十七 | 通信电源设备及接地装置安装 | 25 | 24 | +1 | 
十八 | 计算机网络及附属设备及网络系统设备安装 | 11 | 15 | -4 | 
十九 | 配管、托板托架、桥架及吊架安装 | 24 | 23 | +1 | 
合计 |  | 494 | 492 | +2 | 

## Slide 5: （二）项目设置变化 1.第二章 敷设光缆 增加“立水泥杆”、“电杆根部加固及保护”、“装撑杆”、“架设吊线”项目共10个子目。 2.第五章 光（电）缆保护与防护 增加“埋式光缆保护”、“埋式光缆防护”项目共4个子目。 3.第八章 站内光(电)缆和电线敷设 （1）删除“射频/泄露同轴电缆”、“塑料电线”项目； （2）删除“线槽内光缆敷设”项目。

## Slide 6
4.第十章 程控电话交换机及附属设备安装
增加“轨旁电话安装”项目。
5.第十二章 光纤数字传输设备安装
增加“安装与调测SDH”项目。
6.第十四章 专用通信设备及配线设备安装
删除“多轨迹数字记录仪”项目。

## Slide 7
7.第十五章 闭路电视监视系统设备安装
（1）将“云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室内型”和“云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室外型”合并成一个子目“云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头”，沿用“云台式摄像机 彩色CCD含球和镜头 室外型”的消耗量。
（2）将“电动/快速云台 8kg以内，含球”和“电动/快速云台 25kg以内，含球”合并成一个子目“电动/快速云台 含球”，沿用“电动/快速云台 25kg以内，含球”的消耗量。
（3）删除“摄像机防护罩”项目。

## Slide 8
8.第十七章 通信电源设备及接地装置安装
增加“电源集中监控设备”项目。
9.第十八章 计算机网络及附属设备及网络系统设备安装
（1）删除“VOIP网关设备”、“VOIP模块”项目。
（2）删除“电子信箱服务器”、“传真服务器PC”项目。
10.第十九章 配管、托板托架、桥架及吊架安装
增加“敷设金属软管”项目。

## Slide 9
第七册 信号工程
一、概况
《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》“信号工程”册是在住建部《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）及《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表（试行）》的基础上，结合武汉市轨道交通工程实际情况进行修编的。本册定额包括挖、填电缆沟与电缆敷设及防护，信号机及室外箱、盒安装，室外设备基础，道岔电动转辙机安装，轨道检测装置安装，电源设备安装，室内设备安装，车载设备安装及调试，系统调试，其他等， 302个子目。

## Slide 10
二、定额内容
章 | 名称 | 新定额子目数量
一 | 挖、填电缆沟与电缆敷设及防护 | 48
二 | 信号机及室外箱、盒安装 | 29
三 | 室外设备基础 | 6
四 | 道岔电动转辙机安装 | 16
五 | 轨道检测装置安装 | 33
六 | 电源设备安装 | 14
七 | 室内设备安装 | 87
八 | 车载设备安装及调试 | 12
九 | 系统调试 | 26
十 | 其他 | 31
合计 |  | 302
三、适用范围 本册定额适用于城市轨道交通新建、扩建、改建的通信工程。

## Slide 11
四、定额变化情况 （一）定额数量变化
章 | 名称 | 新定额子目数量 | 现行定额子目数量 | 增减子目数 | 备注
一 | 挖、填电缆沟与电缆敷设及防护 | 48 | 51 | -3 | 
二 | 信号机及室外箱、盒安装 | 29 | 29 | 0 | 
三 | 室外设备基础 | 6 | 18 | -12 | 
四 | 道岔电动转辙机安装 | 16 | 4 | +12 | 
五 | 轨道检测装置安装 | 33 | 34 | -1 | 
六 | 电源设备安装 | 14 | 14 | 0 | 
七 | 室内设备安装 | 87 | 93 | -6 | 
八 | 车载设备安装及调试 | 12 | 12 | 0 | 
九 | 系统调试 | 26 | 26 | 0 | 
十 | 其他 | 31 | 33 | -2 | 
合计 |  | 302 | 314 | -12 | 

## Slide 12
（二）册与各章说明变化
1.修改了原部分编制依据；
2.本册室外设备的基础统一按型钢支架考虑，如混凝土类支架可参考执行其他册相关子目。

## Slide 13
（三）项目设置变化
1.第一章 挖、填电缆沟与电缆敷设及防护
删除“敷设串行通信电缆”项目。
2.第二章 信号机及室外箱、盒安装
（1）调整“终端电缆盒、分向盒、轨旁无线接线箱安装、波导管耦合单元箱安装”的部分材料，将“沥青绝缘胶”换成“冷封胶”，含量不变。
（2）调整“室外设备防火堵洞”的部分材料，将“室内堵洞胶”换成“防火泥”，含量不变。
3.第三章 室外设备基础
删除“信号机、箱、盒基础”项目的全部子目，增加“支架制作安装”项目共2个子目。

## Slide 14
4.第四章 道岔电动转辙机安装
（1）参考2010年版《铁路工程预算定额》（信号工程册）增加“道岔防护罩”、“JM-A道岔密贴检查器”、“道岔转辙机表示缺口检查器”等3子目。
（2）参考2014年版《铁路工程补充预算定额》（信号工程册）增加“道岔融雪室外设备安装”项目共3个子目。
（3）参考2014年版《铁路工程补充预算定额》（信号工程册）增加“道岔融雪室内设备安装”项目共2个子目。
（4）参考2014年版《铁路工程补充预算定额》（信号工程册）增加“道岔融雪室外设备电加热元件安装”项目共4个子目。

## Slide 15
5.第五章 轨道检测装置安装
（1）删除“轨距保持杆（附绝缘Φ36粘接型）”子目。
（2）在“50Hz相敏轨道电路 一送一受”、“50Hz相敏轨道电路 一送二受”等2个子目中增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø9.8”、“护套钢轨引接线φ1.2*37L=1600”、“护套钢轨引接线φ1.2*37L=3600”，其中“护套钢轨引接线φ1.2*37L=1600”和“护套钢轨引接线φ1.2*37L=3600”与原有材料“护套钢轨引接线φ1.2*19L=1600”和“护套钢轨引接线φ1.2*19L=3600”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø9.8”的含量为各引接线的含量之和。
（3）调整 “无绝缘轨道电路安装”个子目的部分材料，删除材料“焊药35mm2专用”和“焊药185mm2专用”。

## Slide 16
（4）调整“钢轨接续线”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”、“铜轨接续线TXR-150mm2 1.5m”和“铜轨接续线TXR-150mm2 1.3m”。其中“铜轨接续线TXR-150mm2 1.5m”和“铜轨接续线TXR-150mm2 1.3m”与原有材料“铜轨接续线TXR-95mm2 1.5m”和“铜轨接续线TXR-95mm2 1.3m”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”的含量为各接续线含量之和的2倍。

## Slide 17
（5）调整“道岔跳线 单动”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”、“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”、“道岔连接线TXR-150mm2 1.5m”、“道岔连接线TXP-150mm2 1.3m”和“道岔连接线TXP-150mm2 0.9m”。其中“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”与原有材料“铜轨接续线TXR-95mm2 3.0m” 的含量一样，“道岔连接线TXR-150mm2 1.5m”与原有材料“道岔连接线TXR-95mm2 1.5m”的含量一样，“道岔连接线TXP-150mm2 1.3m” 与原有材料“道岔连接线TXP-95mm2 1.3m” 的含量一样，“道岔连接线TXP-150mm2 0.9m”与原有材料“道岔连接线TXP-95mm2 0.9m” 的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”的含量为各接续线和连接线的含量之和的2倍。

## Slide 18
（6）调整“道岔跳线 复式交分”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”、“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”、“道岔连接线TXR-150mm2 1.5m”、“道岔连接线TXP-150mm2 2.0m ”、“道岔连接线TXP-150mm2 1.3m”和“道岔连接线TXP-150mm2 0.9m”。其中“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”与原有材料“铜轨接续线TXR-95mm2 3.0m” 的含量一样，“道岔连接线TXR-150mm2 1.5m”与原有材料“道岔连接线TXR-95mm2 1.5m”的含量一样，“道岔连接线TXP-150mm2 2.0m”有原有材料 “道岔连接线TXP-95mm2 2.0m”的含量一样， “道岔连接线TXP-150mm2 1.3m” 与原有材料“道岔连接线TXP-95mm2 1.3m” 的含量一样，“道岔连接线TXP-150mm2 0.9m”与原有材料“道岔连接线TXP-95mm2 0.9m” 的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”的含量为各接续线和连接线的含量之和的2倍。

## Slide 19
（7）调整“交叉渡线辙岔跳线”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”、“护套道岔连接线150mm2 1.5m”和“护套道岔连接线150mm2 0.9m”。其中“护套道岔连接线150mm2 1.5m”与原有材料“护套道岔连接线95mm2 1.5m”的含量一样，“护套道岔连接线150mm2 0.9m”与原有材料“护套道岔连接线95mm2 0.9m”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5” 的含量为各连接线的含量之和的2倍。
（8）删除“单轨条牵引电流回流线”子目中材料“焊药”和“焊接模具”。
（9）调整“轨道电路极性交叉跳线”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”和“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”。其中“铜轨接续线TXR-150mm2 3.0m”与原有材料“铜轨接续线TXR-95mm2 3.0m” 的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”的含量为各接续线的含量之和的2倍。

## Slide 20
（10）调整“牵引电流轨道横向连接线 5m”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”和“轨道横向连接线150mm2 5m”。其中“轨道横向连接线150mm2 5m”与原有材料“轨道横向连接线95mm2 5m”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5” 的含量为各连接线的含量之和的2倍。 （11）调整“牵引电流轨道横向连接线 10m”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”和“轨道横向连接线150mm2 10m”。其中“轨道横向连接线150mm2 10m”与原有材料“轨道横向连接线95mm2 10m”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5” 的含量为各连接线的含量之和的2倍。 （12）调整“牵引电流轨道横向连接线 15m”子目的部分材料，删除材料“焊药”和“焊接模具”，增加材料“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5”和“轨道横向连接线150mm2 15m”。其中“轨道横向连接线150mm2 15m”与原有材料“轨道横向连接线95mm2 15m”的含量一样，“膨胀式电气连接塞钉 ø13.5” 的含量为各连接线的含量之和的2倍。

## Slide 21
6.第七章 室内设备安装
（1）删除“计算机控制单元控制台安装”项目共4个子目。
（2）删除“分线盘安装”项目共2个子目。
7.第十章 其他
删除“站台发车表示器 透镜式 铸铁机构”和“维修电话总机安装（10门）”2个子目。

## Slide 22
第八册 供电工程 一、概况 《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》“供电工程”册是在住建部《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）及《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表（试行）》的基础上，结合武汉市轨道交通工程实际情况进行修编的。本册定额包括变电所、杂散电流、电力监控、柔性接触网、刚性接触网、接触轨、单轨跨座式接触网、动力照明、电缆、配管配线、接地装置、感应板、其他等， 共876个子目。

## Slide 23
二、定额内容
章 | 名称 | 新定额子目数量
一 | 变电所 | 54
二 | 杂散电流 | 10
三 | 电力监控 | 25
四 | 柔性接触网 | 149
五 | 刚性接触网 | 27
六 | 接触轨 | 25
七 | 单轨跨座式接触网 | 36
八 | 动力照明 | 154
九 | 电缆 | 159
十 | 配管配线 | 208
十一 | 接地装置 | 17
十二 | 感应板 | 7
十三 | 其他 | 9
合计 |  | 880
三、适用范围 本册定额适用于新建、扩建城市轨道交通工程中35kv及以下的供电工程。

## Slide 24
四、定额变化情况 （一）定额数量变化
章 | 名称 | 新定额子目数量 | 现行定额子目数量 | 增减子目数 | 备注
一 | 变电所 | 54 | 54 | 0 | 
二 | 杂散电流 | 10 | 10 | 0 | 
三 | 电力监控 | 25 | 25 | 0 | 
四 | 柔性接触网 | 149 | 149 | 0 | 
五 | 刚性接触网 | 27 | 27 | 0 | 
六 | 接触轨 | 25 | 24 | +1 | 
七 | 单轨跨座式接触网 | 36 | 36 | 0 | 
八 | 动力照明 | 150 | 156 | -6 | 
九 | 电缆 | 159 | 159 | 0 | 
十 | 配管配线 | 208 | 208 | 0 | 
十一 | 接地装置 | 17 | 16 | +1 | 
十二 | 感应板 | 7 | 7 | 0 | 
十三 | 其他 | 9 | 9 | 0 | 
合计 |  | 876 | 880 | -4 | 

## Slide 25
（二）册与各章说明变化
1.将拆除设备、器材类、线材（包括电缆、光缆、汇流排、导线、绞线）类人工和机械的调整系数由0.7调整为0.5。
2.删除“电缆穿管敷设应执行电缆沿竖直通道敷设的定额项目，工程量乘以系数2倍计算。”

## Slide 26
（三）项目设置变化
1.第六章 接触轨 增加“电缆连接板安装”子目，其人工、材料和机械的含量是编制人员根据现场施工实际消耗综合取定的。
2.第八章 动力照明 删除“低压配电箱、插座箱垂直壁上明装”、“低压配电箱、插座箱垂直壁上明装”和“低压配电箱、插座箱钢杆、水泥杆上安装”3个项目共12个子目，参考2018年版《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（第四册电气设备安装工程）增加“成套配电箱安装”项目共6个子目。

## Slide 27
3.第九章 电缆
（1）根据轨道交通工程施工实际情况删除“电力电缆终端头制作安装 1kv以下-热缩”项目共4个子目中的材料“沥青绝缘漆”和“铜网”。 （2）根据轨道交通工程施工实际情况调整“电力电缆终端头制作安装 DC750V/1500V-热缩”项目共3个子目中部分材料的含量，将材料“电力复合酯一级”和“聚四氟乙烯带1×30”的含量调整为原来的0.01倍。 （3））根据轨道交通工程施工实际情况调整“电力电缆终端头制作安装 GIS33kV插入式电缆头”项目共1个子目中部分材料的含量，增加未计价材料“GIS33kV 插入式电缆头”，将材料“电力复合酯一级”和“聚四氟乙烯带1×30”的含量调整为原来的0.01倍，将材料“镀锌螺栓”的含量调整为原来的10倍。
4.第十一章 接地装置 参考《北京市城市轨道交通工程预算定额》（供电工程册）（2012年版）增加“放热焊”子目。

## Slide 28
第九册 智能与控制系统安装工程 一、概况 《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》“智能与控制系统安装工程”册是在住建部《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）及《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表（试行）》的基础上，结合武汉市轨道交通工程实际情况进行修编的。本册定额包括综合监控系统、环境与机电设备监控系统、火灾报警系统、旅客信息系统、安全防范系统、不间断电源系统、自动售检票系统、电子信息机房工程等， 共670个子目。

## Slide 29
二、定额内容
章 | 名称 | 新定额子目数量
一 | 综合监控系统 | 104
二 | 环境与机电设备监控系统 | 102
三 | 火灾报警系统 | 93
四 | 旅客信息系统 | 118
五 | 安全防范系统 | 84
六 | 不间断电源系统 | 12
七 | 自动售检票系统 | 42
八 | 电子信息机房工程 | 115
合计 |  | 670
三、适用范围 本册定额适用于新建、扩建城市轨道交通工程中35kv及以下的供电工程。

## Slide 30
四、定额变化情况 （一）定额数量变化
章 | 名称 | 新定额子目数量 | 现行定额子目数量 | 增减子目数 | 备注
一 | 综合监控系统 | 104 | 124 | -20 | 
二 | 环境与机电设备监控系统 | 102 | 102 | 0 | 
三 | 火灾报警系统 | 93 | 93 | 0 | 
四 | 旅客信息系统 | 118 | 135 | -17 | 
五 | 安全防范系统 | 84 | 84 | 0 | 
六 | 不间断电源系统 | 12 | 8 | +4 | 
七 | 自动售检票系统 | 42 | 42 | 0 | 
八 | 电子信息机房工程 | 115 | 115 | 0 | 
合计 |  | 670 | 703 | -33 | 

## Slide 31
（二）项目设置变化
1.第一章 综合监控系统 （1）将中央监控中心设备安装工程的“中央实时服务器”项目共3个子目合并为1个子目“中央实时服务器”，沿用原子目“中央实时服务器 部门级服务器”的消耗量。
（2）删除中央监控中心设备安装工程的“中央历史服务器”项目共3个子目。
（3）将中央监控中心设备安装工程的“中央实时服务器系统软件安装、调试”项目共3个子目合并为1个子目“中央实时服务器系统软件安装、调试”，沿用原子目“中央实时服务器系统软件安装、调试 部门级服务器”的消耗量。
（4）删除中央监控中心设备安装工程的“中央历史服务器系统软件安装、调试”项目共3个子目。

## Slide 32
（5）将车站、车辆段综合监控系统设备安装工程的“中央实时服务器”项目共3个子目合并为1个子目“中央实时服务器”，沿用原子目“中央实时服务器 部门级服务器”的消耗量。
（6）删除车站、车辆段综合监控系统设备安装工程的“中央历史服务器”项目共3个子目。
（7）将车站、车辆段综合监控系统设备安装工程的“中央实时服务器系统软件安装、调试”项目共3个子目合并为1个子目“中央实时服务器系统软件安装、调试”，沿用原子目“中央实时服务器系统软件安装、调试 部门级服务器”的消耗量。
（8）删除车站、车辆段综合监控系统设备安装工程的“中央历史服务器系统软件安装、调试”项目共3个子目。

## Slide 33
2.第四章 旅客信息系统
（1）将“中心数据服务器”、“中心网管服务器”、“中心网管、操作员服务器”、“直播服务器”、“多媒体素材服务器”、“数字视频服务器”和“资讯应用服务器”共7个子目合并为一个子目“PIS服务器”，沿用原有子目“中心网管服务器”的消耗量。
（2）删除“中心网管工作站”、“编辑（含监看）工作站”、“车辆视频监视工作站（含控制部分）”共3个子目。
（3）将“服务器系统软件安装、调试”项目合并成一个子目“PIS服务器系统软件”，沿用原有子目“中心网管服务器系统软件”的消耗量。

## Slide 34
（4）删除“工作站安装、调试”项目共1个子目。
（5）删除“车站设备安装、调试”项目中的“车站服务器”子目。
（6）删除“车载设备安装、调试”项目中的“车载服务器”子目。
3.第六章 不间断电源系统 参考2018年版《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（通信设备及线路工程册）增加“电缆布线系统测试”项目共4个子目。

## Slide 35
4.第七章 自动售检票系统
（1）删除“中央自动售检票设备安装调试”项目中的“中央数据库服务器”、“中央计算机工作站”、“车站售检票服务器”、“车站票务工作站”、“高速行式打印机”、“喷墨式打印机”、“中央数据库服务器系统软件”和“车站服务器系统软件”共8个子目。
（2）将“工作站软件”项目共4个子目合并成子目“工作站系统和工具软件”，沿用原有子目“工作站软件 工具软件”的消耗量。
（3）根据轨道工程施工实际情况调整“车站自动售检票设备安装调试”项目中“自动售票机”、“自动充值、验票机”、“进出站检票闸机”、“双向检票闸机”的部分材料，将“膨胀螺栓M12”换成“化学锚栓M12”，含量不变。

## Slide 36
（4）根据轨道工程施工实际情况调整“车站自动售检票设备安装调试”项目中“自动查询机”子目的部分材料，将“膨胀螺栓M16”换成“膨胀螺栓M12”，含量调整为4套/台。
（5）根据轨道工程施工实际情况增加“互联网取票机”子目，消耗量参考原有子目“自动售票机”。
（6）参考2018年版《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（建筑智能化工程册）增加“安全检查设备安装、调试”项目共10个子目。

## Slide 37
第十册 机电设备安装工程 一、概况 《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表》“机电设备安装工程”册是在住建部《城市轨道交通工程预算定额》（GCG103-2008）及《武汉城市轨道交通工程消耗量定额及全费用基价表（试行）》的基础上，结合武汉市轨道交通工程实际情况进行修编的。本册定额包括屏蔽门及安全门、人防门及防淹门等，共42个子目。

## Slide 38
二、定额内容
章 | 名称 | 新定额子目数量
一 | 屏蔽门及安全门 | 17
二 | 人防门及防淹门 | 25
合计 |  | 42
三、适用范围 本册定额适用于新建城市轨道交通工程中的屏蔽门、安全门、人防门及防淹门安装工程。

## Slide 39
四、定额变化情况 （一）定额数量变化
章 | 名称 | 新定额子目数量 | 现行定额子目数量 | 增减子目数 | 备注
一 | 通风空调工程 | 0 | 113 | -113 | 
二 | 给排水工程 | 0 | 53 | -53 | 
三 | 电梯及自动扶梯 | 0 | 45 | -45 | 
四 | 屏蔽门及安全门 | 17 | 17 | 0 | 
五 | 人防门及防淹门 | 25 | 25 | 0 | 
合计 |  | 42 | 253 | -211 | 

## Slide 40
（二）项目设置变化
删除“通风空调工程”、“给排水工程”和“电梯及自动扶梯”项目，实际发生时可参考2018年版《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》相关子目执行。

## Slide 41
The End